Formule Mécanique

1) Vitesse angulaire (rad /s)

2) Vitesse linéaire (m/s)

3) Couple C (en N.m)

C = F x d

Force en Newton (N) et distance en mètre (m)

4) Engrenages et rapport de réduction

http://barreau.matthieu.free.fr/cours/engrenages.pdf

5) Moment d’une force (N.m)

M = F x d

Force en Newton (N) et distance en mètre (m)

6) Force (F) ou Poids (en N)
7) Arc de cercle Pr (en m)

Pr = π r

Rayon r (en m)

8) Périmètre ou circonférence Pc d’un cercle (en m)

Pc = 2 π r

Rayon r (en m)

9) Surface S d’un cercle (en m²)

S = π r² ou S = π D²/4

Rayon r (en m)
Formule Électrique

1) Intensité nominale In

In = Pu /( η x √ 3 x U x cos(φ))

Puissance Pu en (W) et Tension U en (V)

2) Glissement nominal Gn (en %)

Gn = (Ns – Nn) / Ns

Vitesse de synchronisme Ns et vitesse nominal Nn (en tr/min)

3) Écart relatif

4) Puissance réactive

4.1) réactive absorbée Q (en VAR)

Q = U.I.sin(φ)

Tension U en (V) et courant I (en A)

4.2) réactive Lp (en Henry) / Inductance

Q = U² / (Lp x ω) = Lp x ω x I²

avec réactance : ω = 2πf, la tension U en (V) et courant I (en A)

5) Puissance instantanée P (en kW)

P = U.I

Tension U en (V) et courant I (en A)

6) Puissance active P (en W)

P = U.I.cos(φ)

Tension U en (V) et courant I (en A)

7) Puissance apparente (en VA)

S = U x I

Tension U en (V) et courant I (en A)

8) Facteur de puissance

cos(φ) = P/ S

Puissance P en (W) et puissance S en (VA)

9) Rendement (en %)

Puissance Pu en (W) et puissance Pa en (W)

Pmot = Pmax/ η

Puissance Pmot en (W) et puissance Pmax en (W)

Formule générale

Écart relatif

Écart = ((Exp. - Théo.) / Exp ) x 100